## Slide 1
웹 기반 IoT 메이커 교육 · ESP32 × 고릴라셀 DSL
1회차 / 7회
IoT 세계로!
ESP32 첫 만남 — 보드·화면·센서
내장 LED 깜빡임부터 LCD 글자, 그리고 첫 센서까지 — 오늘 보드와 친구가 돼요
1교시
오리엔테이션 & 팀 편성
2교시
첫 코딩 — 내장 LED
3교시
LCD — 보드가 말을 해요
4교시
첫 센서 + 타이머 미션
Wemos D1 R32 (ESP32) + 고릴라셀 DSL 세트 · 4시간 과정
Notes: 밝게 인사하고 큰 그림을 열어요. '오늘 여러분 보드에 첫 불이 켜집니다!'로 기대감을 만들어 주세요. (도입 3분)

## Slide 2
오늘의 목표와 흐름
오늘의 목표
1
IoT 시스템의 전체 구조(입력→처리→출력→데이터)를 그림으로 설명할 수 있어요
2
블록코딩으로 만든 동작을 C 코드로 확인하고, Arduino IDE로 직접 업로드할 수 있어요
3
내장 LED와 LCD를 제어하고, 첫 센서(빛)의 값을 LCD에 표시하는 미션을 완수해요
오늘의 시간표 (50분 수업 + 10분 휴식)
1교시
오리엔테이션 · 7주 로드맵 · 5개 프로젝트 소개 · 팀 편성
2교시
개발환경 점검 · 블록코딩→C 전환 · 내장 LED 팀 신호 만들기
3교시
LCD에 글자 표시 · 환영 메시지 미션
4교시
빛센서 첫 읽기 · 종합 미션 : 카운트다운 타이머
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 목표 3가지를 함께 읽고 시간표로 흐름을 안내해요. '중간에 막혀도 괜찮아요, 막히는 게 정상이에요'라고 안심시켜 주세요.

## Slide 3
1
1교시
오리엔테이션
우리가 7주 동안 무엇을, 왜 만드는지 큰 그림을 그려요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 1교시 시작. 팀 자리 배치를 확인하고 가볍게 분위기를 풀어요.

## Slide 4
IoT(사물인터넷)란 무엇일까요?
Internet of Things — 사물이 인터넷에 연결되어 스스로 데이터를 주고받는 것
1
사물(Thing)
화분, 매점 진열대, 우산꽂이, 교실 문 — 평범한 물건들
2
+ 센서
물건이 주변을 '느끼게' 해요 — 온도, 밝기, 무게, 수분, 문 열림
3
+ 인터넷 연결
느낀 것을 숫자 데이터로 바꿔 어디로든 보내요
4
= 스마트한 사물
스마트폰으로 화분의 목마름을 확인하고, 매점 재고를 실시간으로 보게 돼요
핵심 질문 : 여러분 주변에서 '인터넷에 연결되면 더 편해질 물건'은 무엇일까요?
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 주변 사물 예시로 문답하며 진행해요. 마지막 핵심 질문은 2~3명의 답을 들어 보고 칠판에 적어 주세요.

## Slide 5
우리가 만들 시스템의 전체 구조
7주 뒤, 여러분은 이 전체 흐름을 직접 만든 사람이 돼요
📱 학생 스마트폰
웹페이지에서 버튼 터치
▼
🌐 웹페이지 (HTML·CSS·JS)
2~3회차에 직접 제작
▼
📡 ESP32 보드
명령을 받아 장치를 움직임
▼
🔧 센서 셀 16종 · LCD
오늘 만나기 시작!
▼
📊 데이터 저장·통계 (CSV)
4회차부터 연결
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 그림을 아래에서 위로 짚으며 설명해요. 핵심 멘트: '오늘은 맨 아래 장치부터 시작해서, 매주 한 층씩 올라가 마지막엔 전체가 하나로 연결됩니다. 이 순서가 곧 우리 7주 로드맵이에요.'

## Slide 6
7주 로드맵 — 오늘은 첫 걸음
회차 | 주제 | 만드는 것
1회차 | ESP32 첫 만남 — LED·LCD·첫 센서 (오늘) | 카운트다운 타이머
2회차 | 센서 입력 + 웹 기본기(HTML·CSS·JS) | 접근 경보기 · 내 리모컨 웹페이지
3회차 | ESP32 웹서버 — 폰으로 보드 제어 | 내 손안의 리모컨
4회차 | 클라우드 확장 (구글 시트 저장) | 교실 환경 모니터
5회차 | 팀 프로젝트 기획 · 웹앱 제작 | 기획서 + 웹앱 1차 버전
6회차 | 핵심 기능 구현 + 통계 | 동작하는 우리 팀 시스템
7회차 | 테스트 · 발표 · 시연 | 최종 발표!
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 각 회차의 결과물을 한 줄씩 소개하고, 7회차 최종 발표가 목표임을 알려요.

## Slide 7
팀 프로젝트 5가지 — 우리 팀은 무엇을 만들까요?
오늘 1·2지망을 정해요 (팀당 3~4명, 4회차 후 확정)
1
① 스마트 매점 시스템
웹에서 상품 판매 → 재고 자동 차감 → 무게센서로 실물 재고까지 감지
2
② 스마트 창업 키오스크
메뉴 주문 → 주문번호 LCD 표시 → 매출 통계
3
③ 스마트 우산 대여
웹 QR로 대여·반납 → 초음파·무게로 거치 감지 → 이용 통계
4
④ 스마트 화분 관리
토양습도·빛·온습도 측정 → 급수 알림 → 기록·통계
5
⑤ 스마트 출석·안전관리
웹 QR 체크인 → 홀센서로 문 열림 감지 → 출석부 통계
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 프로젝트별 30초 소개 후 1·2지망 조사(포스트잇 또는 설문). 확정은 4회차 후라고 안내해 부담을 낮춰요.

## Slide 8
준비물 확인 — 내 자리에 있어야 할 것
1
Wemos D1 R32 보드
아두이노 우노처럼 생겼지만 WiFi가 내장된 ESP32 보드
2
고릴라셀 DSL 세트
고릴라 실드(포트판) + 센서 셀 16종 — 오늘은 LCD·빛센서 셀만 사용
3
USB 케이블
컴퓨터와 보드 연결 (데이터 전송용인지 확인!)
4
노트북 (팀당 1대 이상)
Arduino IDE + 블록코딩 도구 설치 확인
실드 결합 시 주의 : USB 포트 방향을 맞추고, 핀이 휘지 않게 수직으로 천천히 끼워요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 자리별 물품을 직접 확인시키고 실드 결합 시범을 보여요. USB가 데이터 케이블인지 반드시 체크!

## Slide 9
2
2교시
첫 코딩 — 내장 LED
블록으로 논리를 만들고, C 코드로 확인하고, 직접 업로드해요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 2교시 시작. '이 시간 안에 전원 첫 업로드 성공'을 목표로 선언해요.

## Slide 10
ESP32는 무엇이 특별한가?
아두이노 우노와 비교해 보면 답이 보여요
아두이노 우노
USB로 연결된 컴퓨터하고만 통신
인터넷 연결 불가
LED 깜빡이기 같은 단독 동작
코딩 입문용으로 훌륭
ESP32 (우리 보드)
WiFi가 칩 안에 내장!
인터넷에 직접 연결 가능
스마트폰과 통신 가능 → IoT의 시작
우노 모양이라 고릴라 실드도 그대로 결합
'WiFi 내장' 이 한 가지 차이가, 3회차에 스마트폰으로 보드를 조종하는 마법을 가능하게 해요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 우노 경험자가 있는지 손들게 하고, 'WiFi 내장' 한 가지 차이가 만드는 마법을 예고해요.

## Slide 11
고릴라 실드와 셀 — 레고처럼 연결해요
복잡한 배선 없이, 케이블을 포트에 꽂으면 끝
1
고릴라 실드 = 포트 어댑터
보드 위에 끼우는 판 — 센서를 꽂을 수 있는 포트들이 줄지어 있어요
2
고릴라셀 = 센서 모듈 16종
소리·빛·온습도·물온도·토양습도·초음파·진동·무게·대기압·CO2·미세먼지·홀·자이로·심박 + LCD
3
연결 규칙 하나만 기억
아날로그 센서 셀은 A2~A5 위치 포트에! (WiFi와 충돌하지 않는 자리 — 배포된 핀맵 카드 참조)
4
오늘의 출력 3총사
내장 LED(빛) + LCD(글자) + 폰 화면(3회차부터) — 알림과 표시는 이 셋이 담당해요
중요 : 오늘 나눠주는 '포트-핀맵 카드'를 항상 옆에 둬요 — 코드의 핀 번호는 이 카드 기준!
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 실드와 셀 실물을 들어 보여 주며 설명해요. 핀맵 카드를 배부하고 'A2~A5' 규칙을 칠판에 크게 적어 두세요.

## Slide 12
최초 1회 준비 — Arduino IDE에 ESP32 심기
IDE는 처음엔 ESP32를 몰라요 — '보드 지원'을 설치해야 우리 보드를 인식해요
진행 순서
1
파일 → 환경설정(Preferences) 열기
2
'추가 보드 매니저 URL' 칸에 아래 주소 붙여넣기
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json (오타 방지를 위해 배포자료에서 복사)
3
툴 → 보드 → 보드 매니저 열기
4
검색창에 esp32 입력 → 'esp32 by Espressif' 설치
다운로드에 몇 분 걸림 — 기다리는 동안 셀 구경!
5
설치 완료 후 툴 → 보드 목록 확인
esp32 항목이 새로 생겼으면 성공
📷 스크린샷 자리
환경설정 창 — '추가 보드 매니저 URL' 입력 칸
📷 스크린샷 자리
보드 매니저 — esp32 검색·[설치] 버튼 화면
✓ 확인 포인트 : 수업 시간 절약을 위해 교사가 사전 설치를 권장 — 학생용 화면은 '확인'만 해도 충분해요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 사전 설치된 상태 확인 위주로 빠르게 넘어가고, 미설치 PC만 개별 지원해요.

## Slide 13
따라하기 ① 보드를 컴퓨터에 연결하기
1
USB 케이블로 보드와 컴퓨터를 연결해요
보드의 전원 LED가 켜지는지 확인
2
Arduino IDE를 실행해요
바탕화면 아이콘 또는 시작 메뉴에서 실행
3
메뉴 : 툴 → 보드 → esp32 → 'ESP32 Dev Module' 선택
우리 보드(D1 R32)는 이 설정으로 동작해요
4
메뉴 : 툴 → 포트 → 'COM○' 선택
케이블을 뽑았어요 꽂으면 새로 나타나는 번호가 내 보드!
5
업로드 테스트 : 내장 LED 깜빡이기(핀 2번)
보드 위 파란 LED가 깜빡이면 눈으로 보는 첫 성공 — 실드 없이 보드만으로 가능!
포트가 안 보이면? → CH340 드라이버 문제일 가능성 — 이 시간 마지막 '막힘 해결' 슬라이드 참고
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 1~5단계를 전체가 함께 진행해요. 포트 찾기(뽑았다 꽂기)는 교사 화면으로 시범을 보여 주세요.

## Slide 14
화면으로 확인 — 보드·포트 선택과 업로드
이 두 장면을 통과해야 오늘 하루가 편해져요
진행 순서
1
툴 메뉴를 열어 하단 상태 확인
'ESP32 Dev Module on COM○'이 표시되어야 정상
2
포트 번호 찾기 요령
케이블을 뽑고 목록 확인 → 꽂고 다시 확인 — 새로 생긴 번호가 내 보드
3
업로드(→) 버튼 클릭
상단 체크(✓)는 검사만, 화살표(→)가 진짜 업로드
4
하단 검은 창의 주황색 진행 메시지 관찰
Connecting... → Writing... → 퍼센트 진행
5
'업로드 완료' + 보드의 파란 LED 깜빡임 확인
D1 R32 내장 LED는 2번 핀 — 여기까지 오면 개발환경 합격!
📷 스크린샷 자리
툴 메뉴 — 보드·포트가 선택된 상태
📷 스크린샷 자리
하단 콘솔 — '업로드 완료' 메시지 화면
✓ 확인 포인트 : D1 R32는 대부분 자동 업로드 — Connecting...에서 오래 멈출 때만 BOOT(IO0) 버튼을 2~3초 눌러줘요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 업로드 성공 팀은 손들게 해 진행 상황을 파악해요. 파란 LED 깜빡임이 합격 신호!

## Slide 15
왜 블록코딩으로 시작할까요?
블록은 문법 오류가 '아예 불가능'해요
1
C 코드의 좌절 포인트
세미콜론(;) 하나, 괄호 하나 빠져도 에러 — 논리보다 문법과 싸우게 돼요
2
블록의 장점
레고처럼 끼우기만 하면 됨 — 오직 '순서와 논리'에만 집중할 수 있어요
3
우리 도구의 비밀 무기 : 블록↔C 전환
조립한 블록과 똑같은 C 코드를 나란히 보여줘요
4
오늘의 전략
블록으로 만들기 → C 코드 확인 → 같은 코드를 Arduino IDE에서 직접 업로드
블록 1개 = 코드 1줄. 이 대응을 눈으로 확인하면, C 코드는 '낯선 언어'가 아니라 '블록의 다른 표기'가 돼요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 문법 때문에 좌절했던 경험담으로 공감을 얻고, 블록↔C 전환이 우리의 비밀 무기임을 소개해요.

## Slide 16
따라하기 ② 블록코딩으로 내장 LED 깜빡이기
1
블록코딩 도구를 실행하고 보드를 연결해요
연결 상태 표시가 초록색인지 확인
2
[시작하기] 블록 아래에 [LED 켜기(2번 핀)] 블록을 끼워요
핀 번호를 2로 — D1 R32 내장 LED
3
실행 버튼을 눌러요 → 보드의 파란 LED가 켜져요!
첫 번째 성공의 순간
4
[1초 기다리기] → [LED 끄기] 블록을 추가해 깜빡이게 만들어요
반복 블록으로 감싸면 계속 깜빡여요
5
화면의 'C 코드 보기'를 눌러요
내가 조립한 블록이 C 코드로 어떻게 표현되는지 관찰
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 블록 도구 연결을 시범 보인 후 팀별 진행. LED 핀 번호를 2로 설정하는 부분을 꼭 강조해요.

## Slide 17
화면으로 확인 — 블록 조립과 C 코드 전환
우리 도구의 핵심 기능 : 같은 동작, 두 가지 표현
진행 순서
1
보드 연결 상태 표시가 초록인지 확인
빨강이면 케이블·포트부터 다시 점검
2
블록 팔레트에서 LED 관련 블록 찾기
분류(카테고리)를 눌러가며 탐색 — 위치를 기억해 둬요
3
블록을 조립하고 실행 → 보드 반응 확인
블록을 바꿔 끼우면 즉시 동작이 바뀌어요
4
'C 코드 보기(전환)' 버튼 위치 확인
내 블록과 C 코드를 나란히 놓고 비교
5
블록을 하나 추가·삭제하며 코드 변화 관찰
어느 블록이 어느 줄인지 눈으로 추적
📷 스크린샷 자리
블록 조립 화면 — LED 켜기 · 기다리기 · 반복 블록
📷 스크린샷 자리
블록↔C 전환 화면 — 같은 동작의 C 코드
✓ 확인 포인트 : 블록 1개 = 코드 몇 줄인지 손가락으로 짝지어 보기 — 이 감각이 오늘의 핵심 수확이에요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 'C 코드 보기'를 다 함께 눌러 보고, 블록과 코드 줄을 하나씩 짝지어 읽어 주세요.

## Slide 18
방금 그 블록, C 코드로는 이렇게 생겼어요
블록 1개가 코드 몇 줄인지 짝을 지어 봐요
// LED 깜빡이기 (블록과 같은 동작)
#define LED 2 // D1 R32 내장 LED
void setup() { // 처음 1번 실행
pinMode(LED, OUTPUT); // 2번핀=출력
}
void loop() { // 계속 반복
digitalWrite(LED, HIGH); // 켜기
delay(1000); // 1초 대기
digitalWrite(LED, LOW); // 끄기
delay(1000);
}
코드 읽기
setup() = '시작하기' 블록 (1번만)
loop() = '반복하기' 블록 (무한 반복)
digitalWrite(핀, HIGH) = 'LED 켜기' 블록
delay(1000) = '1초 기다리기' 블록
// 뒤는 주석 — 사람을 위한 메모, 보드는 무시
내장 LED는 어느 보드에나 있는 '항상 되는 출력' — 앞으로 모든 실습의 동작 확인용 신호등이 돼요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: setup/loop를 블록에 비유해 설명하고, 주석(//)의 역할도 짚어요.

## Slide 19
MISSION
미션 ① 우리 팀 LED 신호 만들기
목표 내장 LED의 깜빡임 패턴으로 팀만의 신호 3가지를 만들어요 — 예: 대기(천천히 3번) · 작업중(빠르게 5번) · 완료(길게 1번)
완성 조건 체크리스트
블록코딩으로 먼저 완성하고 동작 확인
'C 코드 보기'로 같은 코드를 확인
그 코드를 Arduino IDE에 옮겨 직접 업로드해도 같은 동작
팀원 모두 한 번씩 업로드 성공 + 신호의 의미를 설명할 수 있음
힌트 '빠르게'는 delay를 줄이면 된다(예: 150). 모스 부호처럼 짧음·긺의 조합이 곧 '정보'다 — 6회차 알림 설계의 씨앗!
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 팀 신호 만들기 15분. 순회하며 delay 값 조절을 힌트로 주고, 완성 팀은 신호의 의미를 설명하게 해요.

## Slide 20
3
3교시
LCD — 보드가 말을 해요
글자를 표시할 수 있으면, 보드는 계기판이 돼요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 3교시 시작. 쉬는 시간에 LCD 셀을 배부해 두면 매끄러워요.

## Slide 21
최초 1회 준비 — 라이브러리 설치
LCD·온습도 같은 장치는 '라이브러리(미리 만든 도구상자)'가 있어야 움직여요
진행 순서
1
스케치 → 라이브러리 포함 → 라이브러리 관리 열기
2
검색창에 LiquidCrystal I2C 입력 → 설치
LCD용 — 제작자 이름은 배포자료 기준으로 선택
3
같은 방법으로 DHT sensor library 검색·설치
온습도용 — 2회차부터 사용하니 미리 설치
4
인터넷이 느리면 오프라인 설치본 사용
스케치 → 라이브러리 포함 → .ZIP 라이브러리 추가 → 교사 USB의 zip 선택
5
설치 확인 : 파일 → 예제 목록에 새 항목
예제가 보이면 설치 성공 — 무게·CO2 등 프로젝트 센서 라이브러리는 6회차에!
📷 스크린샷 자리
라이브러리 매니저 — 검색·[설치] 버튼 화면
📷 스크린샷 자리
.ZIP 라이브러리 추가 메뉴 경로 화면
✓ 확인 포인트 : #include 줄에서 에러가 나면 100% 라이브러리 미설치 — 이 슬라이드로 돌아오면 돼요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: LiquidCrystal I2C와 DHT 설치를 함께 진행해요. 인터넷이 느리면 오프라인 zip 경로를 안내해요.

## Slide 22
LCD — 16칸 × 2줄의 작은 화면
I2C 방식 : 선 2가닥(SDA·SCL)으로 통신하는 똑똑한 디스플레이
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// 주소 0x27 (안 되면 0x3F 시도)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup() {
lcd.init(); // LCD 준비
lcd.backlight(); // 백라이트 켜기
lcd.setCursor(0, 0); // 0칸, 0줄
lcd.print("Hello Team1!");
lcd.setCursor(0, 1); // 둘째 줄
lcd.print("IoT Start!");
}
void loop() { }
코드 읽기
#include = 라이브러리 불러오기
0x27은 LCD의 I2C '주소' — 제품마다 다를 수 있음
LCD 셀은 실드의 I2C(SDA·SCL) 포트에 연결
setCursor(칸, 줄)로 글자 위치 지정, print()로 표시
loop가 비어 있어도 화면은 유지돼요
글자가 안 보이면? ① 주소를 0x3F로 변경 ② LCD 뒷면 파란 다이얼(대비)을 드라이버로 살짝 조절
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 주소 0x27/0x3F 문제를 미리 알려 당황하지 않게 해요. 대비 다이얼 위치를 실물로 보여 주세요.

## Slide 23
LCD 활용 3기술 — 계기판의 기본기
글자·숫자·갱신, 이 셋이면 어떤 정보든 표시할 수 있어요
int count = 10;
void loop() {
lcd.clear(); // 화면 지우기
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Count:");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(count); // 숫자도 표시!
count = count - 1; // 1씩 감소
delay(1000);
}
코드 읽기
clear() : 이전 글자를 지우고 새로 써요
print(변수) : 변하는 숫자를 실시간 표시
loop + delay : 1초마다 갱신되는 화면
이 코드가 잠시 뒤 '카운트다운 타이머'의 심장이 돼요
count가 0 밑으로 내려가면? 직접 관찰해 봐요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: clear·print(변수)·주기 갱신, 이 세 가지가 곧 타이머의 재료임을 예고해요.

## Slide 24
MISSION
미션 ② 환영 메시지 보드
목표 전원이 켜지면 LCD 두 줄에 우리 팀 환영 메시지가 뜨고, 동시에 내장 LED가 팀 신호(미션①)로 인사해요
완성 조건 체크리스트
LCD 두 줄을 모두 사용
LED 팀 신호와 LCD 표시가 함께 동작
setup()과 loop()의 역할 차이를 팀원에게 설명할 수 있음
힌트 영문·숫자 기준 한 줄 16자 — 팀 이름이 길면 두 줄로 나누거나 줄여 봐요. 한글은 기본 LCD에 표시되지 않아요!
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 환영 메시지 미션 15분. LCD는 한글이 안 된다는 점을 미리 안내해요(영문·숫자만).

## Slide 25
4
4교시
첫 센서 + 종합 미션
읽고(센서), 판단하고(코드), 보여준다(LCD) — IoT의 최소 단위 완성
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 4교시 시작. '읽고, 판단하고, 보여주기'가 오늘의 완성형이라고 소개해요.

## Slide 26
첫 센서 — 빛센서 값을 LCD에 표시
센서 셀을 포트에 꽂고, 읽고, 화면에 써요 — 이것이 '계측기'의 전부예요
#define LIGHT 34 // 빛센서 포트
// (아날로그 셀은 A2~A5 위치 포트!
// 실제 번호는 포트-핀맵 카드 확인)
void loop() {
int v = analogRead(LIGHT);
// 0(어두움) ~ 4095(밝음)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Light:");
lcd.print(v);
delay(500);
}
코드 읽기
analogRead : 밝기의 '정도'를 0~4095 숫자로 (자세한 원리는 2회차)
손으로 센서를 가려 봐요 — 숫자가 뚝 떨어져요!
센서 → 숫자 → 화면, 3단 흐름이 IoT의 최소 단위
왜 A2~A5 위치일까요? WiFi를 켜면 일부 핀의 아날로그 읽기가 멈추기 때문 — 3회차에 체감하게 돼요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 손으로 센서를 가리는 시범으로 숫자 변화를 보여 주면 환호가 나와요. A2~A5 규칙을 한 번 더!

## Slide 27
MISSION
종합 미션 ③ 카운트다운 타이머
목표 LCD에 10부터 0까지 1초씩 줄어드는 숫자가 표시되고, 0이 되는 순간 → LCD에 'TIME OVER!' + 내장 LED가 빠르게 5번 점멸
완성 조건 체크리스트
LCD 카운트다운 (10 → 0)
0에서 'TIME OVER!' 표시와 LED 점멸이 함께 동작
블록 또는 C 코드 중 팀이 선택 (C 도전 시 +성취)
심화 : 빛센서를 가리면 타이머가 일시정지! (어두우면 count 유지)
완성 동작을 영상으로 촬영 → 오늘의 산출물
힌트 for문을 배웠다면 for(int i=10; i>=0; i--) { 표시; delay(1000); } — 심화는 if(analogRead(LIGHT) > 기준값)일 때만 감소시키면 돼요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 종합 미션 25분. 심화(빛 가림 일시정지)는 빠른 팀에게 제안하고, 완성 영상 촬영을 안내해요.

## Slide 28
자주 막히는 문제 해결소 — 1회차
!
업로드 시 포트(COM)가 목록에 없어요
→
USB 케이블이 '충전 전용'인지 확인 → 데이터 케이블로 교체. 그래도 안 되면 CH340 드라이버 설치(교사 USB에 준비됨)
!
업로드 중 'Connecting...'에서 멈춰요
→
D1 R32는 보통 자동으로 진행돼요 — 드물게 멈추면 그 글자가 보일 때 BOOT(IO0) 버튼을 2~3초 눌러줘요
!
LCD에 아무것도 안 나와요
→
① 코드의 주소 0x27 → 0x3F로 변경 ② 뒷면 파란 다이얼로 대비 조절 ③ I2C 스캐너 코드(배포)로 실제 주소 확인
!
센서 값이 0 또는 이상한 값만 나와요
→
십중팔구 포트 위치·핀 번호 문제 — 포트-핀맵 카드와 코드의 #define 번호를 대조하고, 아날로그 셀은 A2~A5 위치인지 확인
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 막힌 팀 사례를 익명으로 공유하며 해결법을 함께 읽어요. '에러는 정보'라는 태도를 심어 주세요.

## Slide 29
오늘 수업 정리
오늘 우리가 해낸 것
IoT의 구조와 7주 로드맵을 이해했어요
블록 → C 코드 → 직접 업로드의 3단계를 경험했어요
내장 LED와 LCD를 제어하고, 첫 센서(빛)를 읽어 화면에 표시했어요
종합 미션 '카운트다운 타이머'를 완성했어요
다음 시간 예고
2회차 : 센서와 웹의 만남
DSL 세트의 센서들을 본격 탐험 — 디지털과 아날로그
초음파로 접근 경보기 만들기
HTML·CSS·JS로 내 첫 웹페이지 작성
→ 3회차에 그 페이지를 보드에 심어요!
오늘 만든 타이머 영상, 팀 채널에 꼭 올려둬요 — 7주 뒤 첫날의 나를 만나게 돼요
IoT 메이커 교육 · 1회차
Notes: 오늘의 성취를 함께 읽고 박수로 마무리해요. 다음 주 예고 후 타이머 영상 업로드를 리마인드!