## Slide 1
웹 기반 IoT 메이커 교육 · ESP32 × 고릴라셀 DSL
2회차 / 7회
보드가 세상을 느끼는 법
+ 나의 첫 웹페이지
센서로 세상을 숫자로 읽고, HTML·CSS·JS로 화면을 직접 만들어요
1교시
진동·홀·빛 — 첫 센서들
2교시
온습도·초음파 + 경보기
3교시
HTML·CSS로 첫 페이지
4교시
JS로 버튼에 생명 불어넣기
센서 입력 + HTML·CSS·JS 웹 기본기 · 4시간 과정
Notes: 지난주 타이머를 상기시키고, 오늘은 '보드의 감각 + 나의 첫 웹페이지' 두 갈래임을 소개해요.

## Slide 2
오늘의 목표와 흐름
오늘의 목표
1
디지털 입력과 아날로그 입력의 차이를 설명하고 센서 값을 읽을 수 있어요
2
센서 값에 따라 출력장치가 반응하는 '입력→판단→출력' 프로그램을 만들 수 있어요
3
HTML·CSS·JS의 역할을 구분하고, 버튼이 동작하는 웹페이지를 직접 작성해요
오늘의 시간표 (50분 수업 + 10분 휴식)
1교시
입력이란? · 진동·홀(디지털) · 빛·소리(아날로그) · 빛 반응 무드등 미션
2교시
온습도 · 초음파 거리 측정 · 조건문 · 접근 경보기 미션
3교시
웹의 원리 · HTML 뼈대 · CSS 꾸미기 · '내 리모컨' 페이지 뼈대
4교시
JS 동작 넣기 · 클릭 이벤트 · fetch 맛보기 · 리모컨 완성
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 전반(센서)·후반(웹)으로 나뉜다는 점을 시간표로 보여 주고 목표를 함께 읽어요.

## Slide 3
1
1교시
입력 — 보드의 감각기관
1회차가 '말하기(출력)'였다면, 오늘은 '듣기(입력)'다
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 1교시 시작. 진동·홀·빛 셀을 팀별로 배부해요.

## Slide 4
디지털 입력 vs 아날로그 입력
센서가 세상을 숫자로 번역하는 두 가지 방식
디지털 : 둘 중 하나
값이 0 또는 1, 딱 두 가지
눌렸다/안 눌렸어요 · 켜짐/꺼짐
예 : 진동센서, 홀센서(자석 감지)
digitalRead(핀) 으로 읽어요
아날로그 : 연속된 정도
값이 0 ~ 4095 사이 숫자
밝기 '정도' · 시끄러운 '정도'
예 : 빛, 소리, 토양습도
analogRead(핀) 으로 읽어요
왜 4095? ESP32는 전압을 4096단계(12비트)로 쪼개 읽어요 — 컴퓨터가 다룰 수 있는 건 결국 숫자이기 때문
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 디지털/아날로그를 '스위치 vs 밝기조절등'에 비유해요. 4095의 이유는 가볍게만 다뤄요.

## Slide 5
DSL 세트 탐험 ① 바로 읽는 센서
analogRead / digitalRead 한 줄이면 읽혀요 — 오늘의 주인공들
장치 | 종류 | 읽는 법 | 우리 프로젝트에서
빛 | 아날로그 | analogRead(핀) | 화분 일조량 · 환경 모니터
소리 | 아날로그 | analogRead(핀) | 교실 소음 · 호출 감지
토양습도 | 아날로그 | analogRead — A2~A5 위치! | 화분 핵심 (6회차 연결)
진동 | 디지털 | digitalRead(핀) | 충격·움직임 감지
홀(자기) | 디지털 | digitalRead + 자석 | 문 열림 감지 (출석·안전)
초음파 | 시간 측정 | pulseIn() → 거리 계산 | 우산 거치 · 접근 경보
아날로그 셀의 자리 규칙 : A2~A5 위치 포트(GPIO 34·35·36·39) — WiFi와 충돌하지 않는 자리예요 (포트-핀맵 카드!)
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 표①을 훑으며 오늘 만질 센서에 표시해 주세요. 아날로그 셀의 A2~A5 규칙을 재확인!

## Slide 6
DSL 세트 탐험 ② 라이브러리 센서
도구상자(#include)를 불러와 전용 함수로 읽어요 — 6회차에 팀별로 골라 써요
장치 | 읽는 법(예) | 우리 프로젝트에서
온습도(DHT) | readTemperature() · readHumidity() | 화분 · 환경 모니터 (오늘 실습!)
물온도 | 방수형 — 물에 직접 담가 측정 | 화분 물탱크 온도
무게 | 저울처럼 무게를 숫자로 | 매점 실물 재고 · 우산 감지
대기압 | 기압 변화 읽기 | 환경 모니터 보조(날씨 관찰)
CO2 | 농도 읽기 (예열 필요) | 환기 알림 — 환경 모니터
미세먼지 | 공기 중 입자 농도 | 실내 공기질 (변화 비교용)
자이로 | 기울기·움직임 읽기 | 거치대 기울임·낙하 감지
심박 | 맥박 파형 읽기 | 보건·안전 체험 코너
요령 : 블록코딩에 전용 블록이 있으면 블록으로 먼저 확인 → 블록↔C 전환으로 코드를 얻는 것이 지름길
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 표②는 '6회차에 팀별로 골라 쓴다' 수준으로 예고만 해요. 블록 먼저 → C 전환 요령을 강조해요.

## Slide 7
진동과 빛 읽기 — 시리얼 모니터로 관찰
시리얼 모니터 = 보드가 컴퓨터에 보내는 실시간 일기장
#define VIB 27 // 진동 ★핀맵 카드
#define LIGHT 34 // 빛 (A2~A5 위치)
void setup() {
Serial.begin(115200); // 통신 시작
pinMode(VIB, INPUT);
}
void loop() {
int v = digitalRead(VIB); // 0 or 1
int l = analogRead(LIGHT); // 0~4095
Serial.print("vib:"); Serial.print(v);
Serial.print(" light:"); Serial.println(l);
delay(300);
}
코드 읽기
Serial.begin : 보드↔PC 대화 채널 열기
IDE 우상단 돋보기 = 시리얼 모니터 (속도 115200 맞추기)
책상을 톡톡 두드리면 vib가 0↔1로 튀어요
센서를 손으로 가리면 light가 뚝 떨어져요
이 '관찰' 습관이 디버깅의 절반이에요
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 코드 업로드 후 두드리기·가리기 시범을 보여요. 시리얼 모니터는 다음 슬라이드에서 함께 열어요.

## Slide 8
화면으로 확인 — 시리얼 모니터 사용법
오늘부터 7회차까지 매일 쓰는 도구 — 확실히 익혀 둬요
진행 순서
1
우상단 돋보기 아이콘 클릭
또는 툴 → 시리얼 모니터
2
우하단 속도를 115200 baud로 변경
코드의 Serial.begin(115200)과 같아야 글자가 안 깨져요
3
빛센서를 손으로 가렸어요 떼며 숫자 관찰
0 ~ 4095 사이에서 크게 오르내리는지
4
책상을 두드리며 진동 값 0 ↔ 1 확인
충격이 온 순간에만 튀는지 관찰
5
'자동 스크롤' 체크 확인
새 값이 계속 아래로 흐르게
📷 스크린샷 자리
시리얼 모니터 — vib / light 값이 출력되는 화면
📷 스크린샷 자리
우하단 — 115200 baud 선택 부분 확대
✓ 확인 포인트 : 글자가 외계어로 깨져 보이면 속도(baud) 불일치 — 115200으로 맞추면 해결
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 115200 설정을 전체 확인하고, 값 관찰 시간을 2~3분 충분히 주세요.

## Slide 9
MISSION
미션 ① 빛 반응 무드등
목표 교실이 어두워질수록 내장 LED가 밝아져요 (0~4095 밝기 값을 LED 밝기로 '반대로' 번역)
완성 조건 체크리스트
시리얼 모니터로 빛센서 값의 범위 확인 (가장 밝을 때 · 손으로 가렸을 때)
map() 함수로 0~4095 → 255~0 변환 (반전!)
센서를 가리면 LED가 밝아지고, 떼면 어두워지는지 확인
힌트 int b = map(l, 0, 4095, 255, 0); analogWrite(LED, b); — map은 '범위 번역기'. 뒤 두 숫자를 바꾸면 방향이 반전돼요
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 무드등 미션 15분. map의 뒤 두 숫자를 바꾸는 '반전'이 핵심 힌트예요.

## Slide 10
2
2교시
온습도·초음파 + 판단하는 보드
읽기만 하면 관찰, 읽고 판단하면 '스마트'가 돼요
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 2교시 시작. 온습도·초음파 셀을 배부해요.

## Slide 11
온습도 센서(DHT) — 교실의 공기를 숫자로
화분 프로젝트·환경 모니터의 핵심 센서
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 19 // ★핀맵 확인
DHT dht(DHTPIN, DHT11);
void setup() {
Serial.begin(115200);
dht.begin();
}
void loop() {
float t = dht.readTemperature();
float h = dht.readHumidity();
Serial.print(t); Serial.print("C ");
Serial.print(h); Serial.println("%");
delay(2000); // 2초 이상 간격!
}
코드 읽기
float = 소수점 있는 숫자 (25.3 같은)
readTemperature / readHumidity 두 함수면 끝
DHT11은 2초에 1번만 측정 가능 — delay 필수
값이 nan이면? 배선·핀번호·간격을 확인
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: DHT의 2초 간격과 nan 대처를 미리 언급해요. 입김 테스트가 재미 포인트!

## Slide 12
초음파 센서 — 박쥐처럼 거리 재기
소리를 쏘고, 메아리가 돌아오는 시간으로 거리를 계산해요
#define TRIG 5 // 발사 ★핀맵 확인
#define ECHO 4 // 수신 ★핀맵 확인
long readDistance() {
digitalWrite(TRIG, LOW); delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG, LOW);
long t = pulseIn(ECHO, HIGH); // 왕복시간
return t * 0.034 / 2; // cm로 변환
}
void loop() {
Serial.println(readDistance());
delay(300);
}
코드 읽기
소리 속도 초속 340m → 0.034cm/㎲
왕복 시간이므로 ÷2
readDistance()처럼 '내 함수'를 만들면 재사용 가능
우산 대여함의 '우산 있음/없음' 감지가 바로 이 원리
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 박쥐 비유로 원리를 설명하고, 자로 실측해 비교하면 신뢰가 생겨요.

## Slide 13
조건문 if — 보드에게 '판단'을 가르치다
입력 → 판단 → 출력 : 모든 스마트 기기의 뼈대
void loop() {
long d = readDistance();
if (d < 10) { // 10cm 이내?
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("WARNING!! ");
digitalWrite(LED, HIGH);
}
else { // 아니라면
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("SAFE ");
digitalWrite(LED, LOW);
}
delay(200);
}
코드 읽기
if (조건) { 참일 때 } else { 거짓일 때 }
d < 10 : '10보다 작다'가 참인지 검사
블록코딩의 [만약~라면] 블록과 완전히 같아요
숫자 10을 바꾸면 '민감도'가 바뀌어요 — 직접 실험!
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: if를 블록의 [만약]과 연결해요. 기준값 10을 바꿔 보는 실험을 유도해 주세요.

## Slide 14
MISSION
미션 ② 가까이 오면 경보!
목표 물체가 10cm 안으로 접근하면 LCD에 WARNING!! + LED 점멸, 멀어지면 SAFE 표시와 함께 조용해져요
완성 조건 체크리스트
초음파로 거리 측정이 시리얼에 정상 출력
10cm 기준으로 경보 동작
심화 : 거리에 따라 3단계 (SAFE / CAREFUL·느린 점멸 / WARNING·빠른 점멸)
힌트 3단계는 if ~ else if ~ else 구조 — 조건을 위에서부터 차례로 검사해요
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 경보기 미션 15분. 심화 3단계는 else if 구조를 힌트로 주세요.

## Slide 15
3
3교시
웹의 기본기 — HTML과 CSS
AI에게 시키기 전에, 딱 한 번은 내 손으로 만들어 봐요
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 3교시 시작. 노트북 중심으로 전환하고 메모장(또는 에디터)을 준비시켜요.

## Slide 16
웹페이지는 세 가지 재료로 만들어요
역할이 다른 세 언어가 한 팀으로 일해요
1
HTML — 뼈대
'여기 제목, 여기 버튼이 있다' — 내용과 구조를 정해요
2
CSS — 꾸밈
'제목은 파랗게, 버튼은 크고 둥글게' — 모양과 색을 정해요
3
JavaScript — 동작
'버튼을 누르면 이렇게 해라' — 행동과 반응을 정해요
사람에 비유하면 HTML=골격, CSS=옷차림, JS=행동. 오늘 셋을 모두 만나고, 5회차에 AI(AI Studio)가 이걸 대신 써 주는 걸 보게 돼요 — 읽을 줄 알면 고칠 수 있어요!
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: HTML·CSS·JS를 골격·옷·행동에 비유해요. '오늘 셋을 모두 만난다'고 예고해요.

## Slide 17
따라하기 ① 나의 첫 HTML
메모장(또는 에디터)에 입력 → '리모컨.html'로 저장 → 더블클릭으로 브라우저에서 열기
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>내 리모컨</title>
</head>
<body>
<h1>Team1 리모컨</h1>
<p>버튼을 눌러 보세요</p>
<button>LED 켜기</button>
<button>LED 끄기</button>
</body>
</html>
코드 읽기
<태그>내용</태그> — 여는 태그와 닫는 태그가 한 쌍
h1=큰 제목, p=문단, button=버튼
charset="utf-8" 이 있어야 한글이 안 깨져요
저장 후 새로고침(F5)하면 바뀐 게 바로 보여요
닫는 태그를 빼먹으면? 직접 실험해 봐요
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 태그를 하나씩 직접 타이핑하게 해요. 닫는 태그를 빼 보는 실험도 허용하면 배움이 깊어져요.

## Slide 18
화면으로 확인 — 저장하고 브라우저로 열기
HTML 파일 만들기의 전 과정 — 저장 방법이 절반이에요
진행 순서
1
메모장 : 파일 → 다른 이름으로 저장
VS Code 등 에디터가 있으면 그걸 사용해도 좋아요
2
파일 이름 : 리모컨.html
메모장은 '파일 형식 : 모든 파일'로 바꿔야 .txt가 안 붙어요
3
인코딩 : UTF-8 선택
한글 깨짐 방지의 핵심!
4
저장 위치 : 바탕화면의 팀 폴더
다음 주에 또 쓰니 찾기 쉬운 곳에
5
파일 더블클릭 → 브라우저에서 열림
이후 루틴 : 수정 → Ctrl+S → 브라우저 F5
📷 스크린샷 자리
다른 이름으로 저장 창 — 파일명 · 형식 · 인코딩
📷 스크린샷 자리
브라우저에 열린 나의 첫 페이지
✓ 확인 포인트 : 주소창이 C:\...로 시작하면 정상 — 아직 서버가 아니라 '내 컴퓨터 파일'을 보는 중이에요 (3회차 복선!)
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 저장 형식(모든 파일)과 UTF-8이 최대 함정이에요. 수정→저장→F5 루틴을 몸에 익히게 해요.

## Slide 19
따라하기 ② CSS로 꾸미기
<head> 안에 <style>을 추가해요 — 모바일에서 누르기 좋게 '크고 둥글게'
<style>
body {
font-family: sans-serif;
text-align: center;
background: #EDF3FE;
}
h1 { color: #2E6BE6; }
button {
font-size: 24px;
padding: 20px 40px;
margin: 10px;
border-radius: 12px;
border: none;
background: #2E6BE6;
color: white;
}
</style>
코드 읽기
선택자 { 속성: 값; } 구조
#2E6BE6 같은 코드가 '색상 번호'(RGB)
padding=버튼 안쪽 여백 → 버튼이 커져요
border-radius = 모서리 둥글기
우리 과정 공통 규칙 : 파란 계열 · 큰 버튼 · 모바일 우선
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 색상 코드·padding·radius를 직접 바꿔 보게 해요. 즉각 바뀌는 화면이 주는 재미를 살려 주세요.

## Slide 20
4
4교시
JavaScript — 버튼에 생명을
누르면 반응해요 : 웹이 '문서'에서 '앱'이 되는 순간
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 4교시 시작. '버튼이 드디어 반응하는 순간'이라고 기대감을 줘요.

## Slide 21
따라하기 ③ 클릭 이벤트
</body> 바로 위에 <script>를 추가해요
<p id="status">대기 중</p>
<button onclick="ledOn()">LED 켜기</button>
<button onclick="ledOff()">LED 끄기</button>
<script>
function ledOn() {
document.getElementById("status")
.innerText = "LED 켜짐!";
}
function ledOff() {
document.getElementById("status")
.innerText = "LED 꺼짐";
}
</script>
코드 읽기
onclick="함수()" : 클릭하면 이 함수를 실행하라
id는 요소의 이름표 — JS가 이름표로 요소를 찾아요
innerText = 글자 내용을 바꿔요
아직 진짜 LED는 안 켜져요 — 화면 글자만 바뀌어요
그럼 진짜 LED는 언제? → 다음 슬라이드
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: onclick과 id의 연결을 화살표로 그려 설명해요. 아직 진짜 LED는 안 켜진다는 점을 명확히!

## Slide 22
화면으로 확인 — F12, 웹 개발자의 청진기
버튼이 말을 안 들을 때, 브라우저가 이유를 말해주고 있어요
진행 순서
1
브라우저에서 F12 누르기
또는 마우스 우클릭 → 검사
2
상단 탭에서 Console 클릭
여기가 에러 메시지가 표시되는 곳
3
버튼을 눌러 보고 빨간 글씨 확인
에러가 없으면 조용해요 — 조용하면 JS는 무죄
4
에러 문장 읽기 : 무엇이 · 몇 번째 줄에서
ledOn is not defined = 'ledOn을 못 찾겠어' — 철자 확인!
5
고치고 저장(Ctrl+S) → F5 → 재확인
이 반복이 웹 개발의 기본 리듬이에요
📷 스크린샷 자리
개발자 도구 Console — 에러 메시지 예시 화면
✓ 확인 포인트 : 에러 문장은 '범인의 자백'이에요 — 무섭다고 안 읽으면 영원히 못 잡아요
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: F12 Console을 함께 열고, 일부러 오타를 내서 에러를 읽는 연습을 해요.

## Slide 23
fetch — 다음 주를 여는 열쇠
JS가 '다른 컴퓨터에게 부탁을 보내는' 한 줄 : fetch("주소")
버튼 클릭
onclick으로 함수 실행
▼
fetch("/led/on") 실행
JS가 주소로 요청을 보내요
▼
??? (다음 주 공개)
이 요청을 받아줄 상대가 필요해요
▼
진짜 LED가 켜져요!
3회차에 이 빈칸을 채워요
예고
오늘 페이지의 버튼은 '말은 하는데 들어줄 상대가 없는' 상태
3회차 : ESP32가 그 '상대(서버)'가 되어줘요
오늘 만든 리모컨.html 파일을 꼭 저장해 오자 — 다음 주의 재료예요
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: fetch 한 줄을 소개하고 '받아줄 상대'가 다음 주의 주제임을 예고하며 호기심을 남겨요.

## Slide 24
MISSION
미션 ③ 내 리모컨 웹페이지 완성
목표 제목 + 상태 표시 + 크고 둥근 버튼 2개(켜기/끄기), 누르면 상태 글자가 바뀌는 페이지
완성 조건 체크리스트
HTML : h1 제목, 상태 p(id 부여), 버튼 2개
CSS : 파란 계열, 버튼 크게(모바일 기준), 가운데 정렬
JS : 클릭 시 상태 글자 변경
팀 이름과 개성을 담을 것 — 다음 주 이 페이지가 ESP32에 들어가요
힌트 막히면 순서대로 : ① 브라우저 F5 새로고침 했는지 ② 따옴표·괄호 짝 맞는지 ③ id 철자가 같은지
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 리모컨 페이지 완성 20분. 파일 보관(USB/드라이브)을 강하게 안내 — 다음 주의 재료예요!

## Slide 25
자주 막히는 문제 해결소 — 2회차
!
한글이 ???로 깨져 보여요
→
<meta charset="utf-8"> 확인 + 저장할 때 인코딩 UTF-8 선택
!
센서 값이 nan 또는 0만 나와요
→
핀 번호를 핀맵과 대조, DHT는 측정 간격 2초 이상, 배선 재확인
!
버튼을 눌러도 아무 반응이 없어요
→
F12(개발자 도구) → Console 탭의 빨간 에러 읽기 — 함수 이름·id 철자 불일치가 대부분
!
CSS가 적용이 안 돼요
→
<style>이 <head> 안에 있는지, 중괄호 { } 짝이 맞는지, 세미콜론 확인
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 팀별 막힘 사례를 공유해요. 철자·id 불일치가 대부분임을 확인시켜 주세요.

## Slide 26
오늘 수업 정리
오늘 우리가 해낸 것
디지털/아날로그 입력의 차이를 이해하고 진동·홀·빛·온습도·초음파를 읽었어요
if 조건문으로 '판단하는 보드'(접근 경보기)를 만들었어요
HTML·CSS·JS의 역할을 구분하며 첫 웹페이지를 직접 작성했어요
클릭 이벤트로 화면이 반응하게 만들었어요
다음 시간 예고
3회차 : ESP32 웹서버
오늘 만든 리모컨.html을 ESP32 안에 심어요
스마트폰이 ESP32의 WiFi에 직접 접속!
폰 버튼으로 진짜 LED를 켜요
인터넷이 없어도 되는 나만의 서버
숙제 아닌 숙제 : 리모컨.html 파일을 USB나 클라우드에 꼭 보관해 오기 — 다음 주의 주인공이에요
IoT 메이커 교육 · 2회차
Notes: 정리 후 예고: '이 페이지가 다음 주에 보드 안으로 들어갑니다.' 파일 지참 리마인드!