## Slide 1
웹 기반 IoT 메이커 교육 · ESP32 × 고릴라셀 DSL
3회차 / 7회
ESP32 웹서버
폰으로 보드를 조종해요
지난주 만든 웹페이지를 ESP32에 심어요 — 인터넷 없이, 내 보드가 곧 서버예요
1교시
서버란? · AP 모드 첫 접속
2교시
웹 버튼으로 진짜 LED 제어
3교시
센서값을 웹 화면에 실시간으로
4교시
종합 미션 : 내 손안의 리모컨
ESP32 웹서버 — 내가 만든 웹페이지를 보드에서 구동 · 4시간 과정
Notes: 지난주 리모컨 파일을 꺼내게 하며 시작해요. '오늘 이 파일이 진짜 리모컨이 됩니다!'

## Slide 2
오늘의 목표와 흐름
오늘의 목표
1
ESP32를 AP 모드로 설정해 자체 WiFi를 만들고, 스마트폰으로 접속할 수 있어요
2
웹 버튼 → ESP32 → LED·LCD로 이어지는 '제어 흐름'을 구현할 수 있어요
3
센서값 → ESP32 → 웹 화면으로 이어지는 '표시 흐름(폴링)'을 구현할 수 있어요
오늘의 시간표 (50분 수업 + 10분 휴식)
1교시
서버의 정체 · AP 모드 · 첫 'Hello' 페이지 접속 성공
2교시
내 HTML을 코드에 심기 · 엔드포인트 · LED 원격 제어
3교시
JSON · 센서값 자동 갱신(폴링) · 미니 기상 스테이션
4교시
종합 미션 '내 손안의 리모컨' · 한계 토론 · 심화(LittleFS)
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 목표를 함께 읽고, 오늘은 인터넷 없이도 되는 실습임을 안내해 안심시켜요.

## Slide 3
1
1교시
서버의 정체 — 그리고 AP 모드
오늘 배우는 원리가 세상 모든 웹사이트의 원리예요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 1교시 시작. 서버라는 단어에 겁먹지 않게 '한 문장이면 충분하다'고 예고해요.

## Slide 4
서버란 무엇일까요 — 한 문장이면 충분해요
서버 = 요청을 받으면 응답하는 프로그램
1
식당에 비유하면
손님(스마트폰)이 주문(요청)하면 → 주방(서버)이 음식(응답)을 내줘요
2
웹에서는
브라우저가 주소를 열면(요청) → 서버가 HTML을 돌려준다(응답)
3
유튜브·네이버도 똑같아요
규모만 클 뿐, '요청 → 응답' 구조는 완전히 동일해요
4
오늘의 선언
ESP32, 네가 오늘부터 서버예요 — 우리 팀 전용 미니 유튜브 본사!
이 원리는 4회차의 구글 Apps Script에서도, 나중에 어떤 개발을 하더라도 똑같이 반복돼요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 식당 비유로 요청-응답을 설명하고, 유튜브도 같은 구조임을 강조해요. 'ESP32, 오늘부터 네가 서버다!'

## Slide 5
AP 모드 — ESP32가 공유기가 돼요
인터넷이 필요 없는 이유
평소의 WiFi (Station 모드)
ESP32가 공유기에 '접속하는' 쪽
공유기 → 인터넷으로 나가요
학교 WiFi가 막히면 곤란
4회차에 이 모드를 써요
오늘의 WiFi (AP 모드)
ESP32가 WiFi를 '만드는' 쪽!
폰이 ESP32에 직접 접속
인터넷이 전혀 필요 없어요
교실 어디서든 100% 동작
AP = Access Point(접속 지점). 폰 WiFi 목록에 우리 팀 이름이 뜨는 순간을 곧 보게 돼요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: AP 모드와 Station 모드의 차이를 그림으로 설명해요. 오늘은 인터넷이 필요 없는 AP 모드!

## Slide 6
따라하기 ① AP 모드 + 첫 웹서버
이 코드를 업로드하면 ESP32가 'Team1_IoT'라는 WiFi를 만들어요
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
WebServer server(80); // 80=웹 기본 문
void setup() {
WiFi.softAP("Team1_IoT", "12345678");
// (WiFi이름, 비밀번호 8자 이상)
server.on("/", []() { // 대문(/) 요청
server.send(200, "text/html",
"<h1>Hello ESP32!</h1>");
});
server.begin(); // 영업 시작!
}
void loop() { server.handleClient(); }
코드 읽기
softAP() 한 줄로 WiFi 생성
server.on("주소", 할일) : 주소별 응답 등록
send(200, 형식, 내용) : 200 = '정상 처리' 신호
handleClient() : 손님 왔나 계속 확인
팀 번호로 WiFi 이름을 바꿔서 사용 (Team2_IoT...)
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 코드를 함께 읽으며 softAP·server.on·handleClient의 역할을 짚어요. 팀 번호로 WiFi 이름을 바꾸게 해요.

## Slide 7
따라하기 ② 스마트폰으로 접속하기
1
코드를 업로드하고 잠시 기다려요
ESP32가 WiFi를 켜는 데 몇 초 걸려요
2
폰 설정 → WiFi 목록에서 'Team1_IoT' 찾기
우리 팀 이름의 WiFi가 보여요!
3
비밀번호 12345678 입력 후 연결
'인터넷 연결 없음' 경고가 떠도 정상 — 연결 유지 선택
4
브라우저 주소창에 192.168.4.1 입력
AP 모드에서 ESP32의 주소는 항상 이 번호예요
5
화면에 'Hello ESP32!'가 뜨면 성공!
내 폰이 방금 내 보드가 만든 웹페이지를 받아왔어요
폰이 자꾸 WiFi를 끊는다면? '모바일 데이터'를 잠시 끄면 해결 — 폰이 인터넷 되는 쪽으로 도망가는 것
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 폰 접속 5단계를 전체가 함께 진행해요. '인터넷 없음' 경고가 정상임을 미리 말해 주세요.

## Slide 8
화면으로 확인 — 접속 성공의 세 장면
이 세 화면이 모이면 '나만의 서버 개통' 완료예요
진행 순서
1
시리얼 모니터로 AP 시작 확인
setup에 Serial.println(WiFi.softAPIP()); 를 넣으면 192.168.4.1이 찍혀요
2
폰 WiFi 목록 새로고침 → 팀 WiFi 발견
안 보이면 잠시 기다렸어요 다시 스캔
3
비밀번호 입력 → '인터넷 없음' 경고 무시하고 연결 유지
정상이에요 — 우리는 인터넷이 아니라 ESP32에 접속하는 것
4
브라우저 주소창에 192.168.4.1 입력
http:// 는 안 붙여도 돼요
5
Hello 화면 스크린샷 촬영 → 팀 채널 업로드
오늘의 첫 산출물!
📷 스크린샷 자리
폰 WiFi 목록 — Team○_IoT가 보이는 화면
📷 스크린샷 자리
폰 브라우저 — 192.168.4.1 접속 성공 화면
✓ 확인 포인트 : 옆 사람 폰으로도 접속시켜 보기 — 여러 명이 동시에 접속돼야 진짜 서버예요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 접속 성공 화면을 캡처하게 해요. 옆 사람 폰으로도 접속시켜 '여러 명 동시 접속'을 확인!

## Slide 9
2
2교시
웹 버튼으로 진짜 LED 켜기
지난주의 리모컨.html이 드디어 진짜 리모컨이 돼요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 2교시 시작. '지난주 빈칸(fetch의 상대)이 오늘 채워집니다.'

## Slide 10
엔드포인트 — 주소에 명령을 실어요
주소 뒤에 붙는 경로가 곧 '요청서의 제목'이에요
1
192.168.4.1/
대문 — 웹페이지(HTML)를 주세요
2
192.168.4.1/led/on
명령 — LED를 켜 주세요
3
192.168.4.1/led/off
명령 — LED를 꺼 주세요
4
192.168.4.1/sensor
질문 — 지금 센서값을 알려 주세요 (3교시)
server.on()을 주소마다 하나씩 등록하면 돼요 — 이것이 모든 웹 API의 원리이고, 다음 주 구글 Apps Script도 똑같아요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 주소 뒤 경로가 곧 명령임을 표로 설명해요. 다음 주 구글도 같은 원리라고 예고해요.

## Slide 11
따라하기 ③ 내 HTML 심기 + LED 엔드포인트
R"rawliteral( )" 사이에 지난주 HTML을 통째로 붙여넣어요
const char PAGE[] = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html><html><head>...
<button onclick="fetch('/led/on')">
LED 켜기</button>
<button onclick="fetch('/led/off')">
LED 끄기</button>
...</html> )rawliteral";
// setup() 안에 추가 :
server.on("/", []() {
server.send(200, "text/html", PAGE); });
server.on("/led/on", []() {
digitalWrite(LED, HIGH);
server.send(200, "text/plain", "OK"); });
server.on("/led/off", []() {
digitalWrite(LED, LOW);
server.send(200, "text/plain", "OK"); });
코드 읽기
rawliteral : 따옴표 걱정 없이 HTML을 통째로 담는 그릇
버튼의 onclick이 fetch('/led/on')로 변경 — 지난주의 '빈칸'이 채워졌어요!
요청이 오면 digitalWrite 실행 → 진짜 LED가 켜져요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: rawliteral에 지난주 HTML을 붙여넣는 과정을 시범 보여요. onclick이 fetch로 바뀐 부분을 강조!

## Slide 12
실습 지도 — 어디에 무엇을 붙여넣나
코드 전체는 4개 구역으로 나뉘어요 — 구역만 지키면 절대 안 꼬여요
1
구역 1 · 맨 위 : #include와 전역 선언
WiFi.h, WebServer.h, 핀 #define, 그리고 PAGE[](HTML 그릇)가 여기
2
구역 2 · setup() 안 : 준비와 등록
pinMode → softAP → server.on 등록들 → server.begin() — 이 순서로
3
구역 3 · loop() 안 : 단 한 줄
server.handleClient(); 만 있으면 돼요 — delay를 넣으면 반응이 느려져요!
4
구역 4 · HTML 수정은 PAGE 안에서만
버튼 추가·문구 변경은 rawliteral 사이만 고쳐요 → 고치면 반드시 재업로드
배포된 템플릿 파일과 내 코드를 나란히 열어 두고, 구역별로 비교하며 작업해요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 코드의 4구역 지도를 함께 확인해요. 템플릿 파일과 비교하며 작업하게 해요.

## Slide 13
방금 일어난 일 — 전체 흐름 복기
폰 화면 터치부터 LED 점등까지 0.1초 동안의 여행
폰에서 [LED 켜기] 터치
onclick 발동
▼
JS가 fetch('/led/on') 전송
WiFi 전파를 타고
▼
ESP32가 요청 접수
server.on("/led/on") 매칭
▼
digitalWrite 실행 → LED 점등!
그리고 "OK" 응답 회신
여기서 꼭 볼 것
이 그림을 종이에 직접 그려보는 것이 오늘의 평가 과제
모든 IoT 제품(스마트 전구, 로봇청소기 앱)이 이 구조예요
LCD 글자 표시도 엔드포인트 하나면 추가 끝 — /lcd?msg=hello
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 터치부터 점등까지의 흐름을 그림으로 복기해요. 이 그림을 종이에 그려 보게 하는 게 오늘의 평가 과제예요.

## Slide 14
3
3교시
센서값을 웹 화면에 — 폴링
이번엔 반대 방향 : 보드의 감각을 폰 화면으로 가져와요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 3교시 시작. 이번엔 반대 방향(보드→폰)임을 안내해요.

## Slide 15
따라하기 ④ /sensor 엔드포인트 — JSON으로 응답
JSON = 데이터를 주고받는 표준 문법 { "이름": 값 }
// ESP32 쪽 : setup()에 추가
server.on("/sensor", []() {
float t = dht.readTemperature();
float h = dht.readHumidity();
String json = "{\"temp\":" + String(t)
+ ",\"humi\":" + String(h) + "}";
server.send(200,
"application/json", json);
});
// 응답 예시 :
// {"temp":25.3,"humi":48.0}
코드 읽기
JSON은 '이름표 붙은 값 묶음'
temp라는 이름표에 25.3이 담겨 와요
같은 방식으로 조도·소음·거리도 추가 — 키트의 어떤 센서든 JSON에 담을 수 있어요
폰 브라우저에서 192.168.4.1/sensor 직접 열어 확인해 봐요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: JSON을 '이름표 붙은 값 묶음'으로 설명해요. 브라우저로 /sensor를 직접 열어 보게 해요.

## Slide 16
화면으로 확인 — JSON을 눈으로 직접 보기
자동 갱신을 만들기 전에, 재료(JSON)가 제대로 나오는지 먼저 검사해요
진행 순서
1
브라우저 주소창에 192.168.4.1/sensor 입력
웹페이지가 아니라 데이터 주소를 직접 여는 것
2
화면에 {"temp":25.3,"humi":48.0} 확인
괄호·따옴표까지 이 모양 그대로여야 해요
3
새로고침을 몇 번 눌러 값 변화 관찰
누를 때마다 최신 측정값이 와요
4
센서에 입김을 불고 새로고침
습도 숫자가 확 오르면 센서도, 서버도 정상!
5
모양이 깨져 있으면 ESP32 코드의 따옴표 확인
JSON 문법이 틀리면 다음 단계의 JS가 읽지 못해요
📷 스크린샷 자리
브라우저 — /sensor JSON 응답 화면
✓ 확인 포인트 : 구간 점검의 습관 : 화면(JS)을 의심하기 전에 재료(JSON)부터 확인 — 디버깅 시간이 절반으로 줘요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: JSON 확인 후 입김 테스트로 숫자가 변하는지 관찰해요. '재료 먼저 검사'라는 구간 점검 습관을 강조!

## Slide 17
따라하기 ⑤ 웹에서 2초마다 자동 갱신
HTML의 <script>에 추가 — 이것이 '폴링(polling)'이에요
<p>온도: <span id="t">--</span> ℃</p>
<p>습도: <span id="h">--</span> %</p>
<script>
async function update() {
const res = await fetch("/sensor");
const d = await res.json();
document.getElementById("t")
.innerText = d.temp;
document.getElementById("h")
.innerText = d.humi;
}
setInterval(update, 2000); // 2초마다
</script>
코드 읽기
setInterval(함수, 2000) : 2초마다 반복 실행
fetch로 묻고 → json으로 풀고 → 화면에 써요
폴링 = 주기적으로 '지금 어때?' 물어보기
실시간처럼 보이지만 사실은 2초짜리 질문의 반복
다음 주 클라우드 구조도 같은 폴링 원리예요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: setInterval과 폴링 개념을 설명해요. '실시간처럼 보이지만 2초짜리 질문의 반복'이라는 표현이 잘 통해요.

## Slide 18
MISSION
미션 ① 미니 기상 스테이션
목표 폰 화면에 교실의 온도·습도가 2초마다 자동으로 갱신되어 표시돼요
완성 조건 체크리스트
/sensor 엔드포인트가 JSON 정상 응답
화면 숫자가 자동으로 변해요 (센서에 입김 불어 테스트!)
심화 : 조도 값도 추가하고, 온도 28℃ 이상이면 화면 배경을 빨갛게
힌트 배경 바꾸기 : if (d.temp > 28) document.body.style.background = "#FBECEC";
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 기상 스테이션 미션 15분. 심화(배경색 변경)는 빠른 팀에게 제안해요.

## Slide 19
4
4교시
종합 미션 — 내 손안의 리모컨
오늘 배운 모든 것을 한 페이지에 담아요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 4교시 시작. 오늘 배운 전부를 한 페이지에 담는 종합 미션을 예고해요.

## Slide 20
MISSION
종합 미션 ② 내 손안의 리모컨
목표 폰 한 화면에서 : LED 켜기/끄기 + 입력한 글자를 교실 LCD로 전송 + 온습도 실시간 표시
완성 조건 체크리스트
LED 켜기/끄기 버튼
글자 입력창 + [보내기] 버튼 → 그 글자가 교실 LCD에 표시 (/lcd 엔드포인트)
온습도 2초 자동 갱신
팀원 폰 최소 2대에서 동시 접속 성공 — 서로 LCD에 인사를 보내 봐요!
힌트 하나 완성 → 테스트 → 다음 추가! LCD는 server.arg("msg")로 글자를 꺼내 lcd.print, 웹은 fetch('/lcd?msg=' + 입력값) — 한 번에 다 넣으면 어디서 틀렸는지 못 찾아요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 리모컨 미션 25분. '하나 완성 → 테스트 → 다음 추가' 원칙을 순회하며 계속 상기시켜요. LCD로 인사 보내기가 하이라이트!

## Slide 21
한계 토론 — 그런데 말입니다
완성의 기쁨 뒤에 숨은 3가지 아쉬움 (조별 토론 5분)
지금 시스템의 한계
전원을 끄면 측정 기록이 모두 증발
통계? 그래프? 저장이 안 되니 불가능
ESP32 WiFi 범위(교실) 밖에선 접속 불가
집에서 우리 화분 상태를 볼 수 없어요
무엇이 있으면 해결될까요?
항상 켜져 있는 저장소가 필요해요
어디서든 접속되는 '중간 장소'가 필요해요
= 클라우드!
다음 주 : 구글 시트가 그 역할을 맡아요
이 아쉬움이 바로 다음 주 수업이 존재하는 이유예요 — 기술은 언제나 '불편함'에서 태어나요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 완성의 기쁨 뒤에 아쉬움 3가지를 조별 토론(5분)으로 끌어내요. 이 아쉬움이 다음 주의 예고편이에요.

## Slide 22
심화(선택) — LittleFS로 파일 분리
빨리 끝난 팀을 위한 도전 과제
1
지금 방식의 불편함
HTML을 코드 문자열에 넣으니 수정할 때마다 재업로드 — 코드도 지저분
2
LittleFS란
ESP32 내부의 작은 저장공간 — HTML 파일을 '파일 그대로' 넣을 수 있어요
3
실무의 원칙
화면(HTML)과 두뇌(C 코드)를 분리하면 각자 따로 고칠 수 있어요 — 협업의 시작
업로드 도구 설치가 필요하므로 교사에게 요청 — 필수 아님, 궁금한 팀만!
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 빠른 팀에게만 선택 과제로 안내해요. 필수가 아님을 분명히!

## Slide 23
자주 막히는 문제 해결소 — 3회차
!
폰 WiFi 목록에 팀 WiFi가 안 보여요
→
업로드 성공 확인 → 보드 리셋(EN 버튼) → 비밀번호 8자 이상인지 확인(짧으면 AP 생성 실패)
!
연결은 됐는데 페이지가 안 열려요
→
주소 192.168.4.1 정확히 입력(http:// 없이 OK), 폰 모바일 데이터 끄기
!
버튼은 눌리는데 LED가 안 켜져요
→
폰 브라우저에서 192.168.4.1/led/on 을 주소로 직접 열어보기 — 열리면 JS 문제, 안 열리면 server.on 등록 문제
!
rawliteral 부분에서 컴파일 에러
→
R"rawliteral( 과 )rawliteral" 짝 확인 — HTML 안에 )rawliteral" 글자가 있으면 안 됨
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 막힘 사례를 공유해요. '브라우저로 주소 직접 열기'가 만능 점검법임을 강조해요.

## Slide 24
오늘 수업 정리
오늘 우리가 해낸 것
'서버 = 요청받으면 응답하는 프로그램'을 체험으로 이해했어요
ESP32를 AP 모드 서버로 만들어 폰으로 접속했어요
웹 버튼 → 하드웨어 제어, 센서 → 웹 표시(폴링) 양방향을 완성했어요
인터넷 없이 동작하는 나만의 IoT 시스템을 가졌어요
다음 시간 예고
4회차 : 클라우드 확장
오늘의 한계(저장·통계·원거리)를 해결해요
구글 시트 = 우리의 데이터베이스
Apps Script = 구글 위의 server.on()
AI Studio로 웹앱을 '생성'하는 경험
오늘 그린 '요청-응답 흐름도'를 사진 찍어 제출 — 이 그림 한 장이 웹 개발의 전부예요
IoT 메이커 교육 · 3회차
Notes: 오늘의 성취를 함께 읽고, 다음 주 클라우드 예고로 마무리해요. 흐름도 사진 제출 리마인드!