## Slide 1
웹 기반 IoT 메이커 교육 · ESP32 × 고릴라셀 DSL
4회차 / 7회
클라우드로 확장!
데이터가 남는 시스템
구글 시트를 데이터베이스로 — 저장되고, 통계 나오고, 어디서든 접속되는 진짜 서비스
1교시
구글 시트 + Apps Script 서버
2교시
ESP32 → 클라우드 자동 업로드
3교시
원격 제어 + AI Studio 웹앱
4교시
미니 프로젝트 : 교실 환경 모니터
클라우드 확장 — Apps Script · Google Sheets · AI Studio · 4시간 과정
Notes: 지난주 한계 토론을 상기시키며 시작해요. '오늘 그 아쉬움을 전부 해결합니다!'

## Slide 2
오늘의 목표와 흐름
오늘의 목표
1
Apps Script로 doGet 웹앱을 배포하고 구글 시트에 데이터를 기록할 수 있어요
2
ESP32가 클라우드에 데이터를 올리고, 명령을 받아오는(폴링) 구조를 만들 수 있어요
3
AI Studio로 웹앱 화면을 생성하고 Apps Script와 연결할 수 있어요
오늘의 시간표 (50분 수업 + 10분 휴식)
1교시
시트 만들기 · Apps Script 첫 코드 · 웹앱 배포(가장 중요!)
2교시
Station 모드 · 키트 센서 4종(온·습·조도·소음) 자동 업로드 · 이름 일치 점검
3교시
원격 LED · AI Studio 웹앱 생성(프롬프트 원문) · 폰에 PWA 설치 · API 심화
4교시
'교실 환경 모니터' 완성 · CSV 다운로드 · 구조 A/B 비교 정리
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 목표와 시간표를 안내해요. 오늘은 배포 설정이 최대 고비임을 미리 예고해 집중시켜요.

## Slide 3
1
1교시
구글이 우리의 서버가 돼요
지난주의 아쉬움 3가지를 오늘 전부 해결해요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 1교시 시작. '구글이 우리 서버가 되어 주는 날'이라고 소개해요.

## Slide 4
오늘 완성할 새 구조 (구조 B)
폰과 ESP32는 직접 만나지 않아요 — 구글 시트라는 '공용 게시판'으로 소통해요
📱 스마트폰 (어디서든)
인터넷으로 접속
▼
🌐 AI Studio 웹앱
화면 담당 (3교시 제작)
▼
⚙️ Apps Script
서버 담당 — 구글 위의 server.on()
▼
📊 Google Sheets
저장 담당 — 데이터베이스!
▼
📡 ESP32 + 센서
10초마다 업로드 & 명령 확인
무엇이 좋아질까요
시트에 쓰면 영원히 남아요 → 통계·CSV 해결
구글 서버는 24시간 켜져 있어요 → 집에서도 접속
ESP32는 '게시판을 주기적으로 확인'해요 = 폴링
지난주 배운 요청-응답 원리가 그대로 반복돼요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 구조 B 그림을 위에서 아래로 짚으며, 시트가 '공용 게시판' 역할임을 설명해요.

## Slide 5
따라하기 ① 구글 시트 + Apps Script 열기
1
구글 드라이브 → 새로 만들기 → Google 스프레드시트
이름을 '팀1_데이터'로 변경, 1행에 제목 : 시각 | 온도 | 습도 | 조도 | 소음
2
시트 메뉴 : 확장 프로그램 → Apps Script
새 탭에 코드 편집기가 열려요 — 여기가 우리의 '서버 공장'
3
프로젝트 이름을 '팀1_서버'로 변경
저장은 Ctrl+S — 수시로!
Apps Script = 구글 문서 안에서 돌아가는 JavaScript. 구글이 컴퓨터를 빌려주는 셈 — 그것도 무료로, 24시간
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 시트 만들기와 편집기 열기를 함께 진행해요. 탭 이름 '시트1' 확인을 강조!

## Slide 6
화면으로 확인 — 시트와 편집기 준비 상태
코드를 쓰기 전, 두 화면이 이 상태여야 해요
진행 순서
1
시트 1행 : 시각 · 온도 · 습도 · 조도 · 소음 입력
탭(시트) 이름이 '시트1'인지 확인 — 코드의 getSheetByName과 같아야 해요
2
확장 프로그램 → Apps Script 클릭
새 탭으로 편집기가 열려요
3
기본으로 있는 function myFunction(){} 전체 삭제
빈 화면에서 시작
4
다음 슬라이드의 doGet 코드 입력(또는 배포 템플릿 붙여넣기)
5
Ctrl+S로 저장 — 상단에 저장 표시 확인
프로젝트 이름도 '팀○_서버'로 변경
📷 스크린샷 자리
시트 — 1행 제목이 입력된 화면
📷 스크린샷 자리
Apps Script 편집기 — 코드 입력 위치
✓ 확인 포인트 : 편집기 탭과 시트 탭을 둘 다 열어 두고 오가요 — 오늘 하루 종일 이 2개 탭이 우리의 작업대예요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 두 화면(시트·편집기)이 준비 상태인지 팀별로 확인해요. 오늘 하루의 작업대예요.

## Slide 7
따라하기 ② 첫 서버 코드 — doGet
3회차의 server.on("/")과 완전히 같은 역할 — 자리만 ESP32에서 구글로 옮겼어요
function doGet(e) {
// e.parameter = 주소 뒤 ?이름=값
const sheet = SpreadsheetApp
.getActiveSpreadsheet()
.getSheetByName("시트1");
const t = e.parameter.temp; // 온도
const h = e.parameter.humi; // 습도
const l = e.parameter.light; // 조도
const s = e.parameter.sound; // 소음
sheet.appendRow(
[new Date(), t, h, l, s]);
// 시트 맨 아래에 한 줄 추가!
return ContentService
.createTextOutput("OK");
}
코드 읽기
doGet = '요청이 오면 실행되는 함수'
주소?temp=25&light=800… → e.parameter로 꺼내요
appendRow = 시트에 한 줄 쓰기
마지막 return이 응답("OK")
3회차 흐름도의 'ESP32' 자리에 '구글'을 넣으면 그대로!
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: doGet 코드를 함께 읽어요. 3회차 server.on과 같은 역할임을 연결해 주면 이해가 빨라요.

## Slide 8
따라하기 ③ 웹앱 배포 — 오늘의 최대 고비!
설정 하나만 틀려도 전부 안 돼요 — 화면과 똑같이 따라가자
1
우측 상단 [배포] → [새 배포] 클릭
2
톱니바퀴 → 유형 : '웹 앱' 선택
3
액세스 권한 : ★ '모든 사용자' ★ 로 변경
기본값 '나만'이면 ESP32가 접속을 거부당해요 — 오늘 실패 원인 1위!
4
[배포] → 권한 승인 (경고창 : 고급 → 이동 → 허용)
내가 만든 앱이라 안전 — 구글의 형식적 확인 절차예요
5
'웹 앱 URL' 복사 → 팀 메모장에 보관
https://script.google.com/... 이 긴 주소가 우리 서버의 주소!
브라우저 주소창에 복사한URL?temp=25&humi=48&light=800&sound=120 붙여넣기 → 시트에 한 줄 생기면 서버 개통 성공!
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 배포 5단계를 화면과 똑같이 따라가게 해요. '모든 사용자' 설정이 실패 원인 1위!

## Slide 9
화면으로 확인 — 배포 설정 두 장면
오늘 실패 원인 1위 구간 — 이 두 화면과 내 화면이 똑같은지 대조해요
진행 순서
1
[배포] → [새 배포] → 톱니바퀴 → '웹 앱'
유형을 안 고르면 배포 버튼이 비활성
2
설명 칸에 v1 입력
나중에 버전 관리가 편해져요
3
'다음 사용자 인증 정보로 실행' : 나
기본값 그대로
4
'액세스 권한 있는 사용자' : ★모든 사용자★
여기가 갈림길 — '나만'이면 ESP32가 거부당해요
5
[배포] → 경고창 : 고급 → 이동 → 허용
내가 만든 앱에 대한 구글의 형식적 확인
📷 스크린샷 자리
새 배포 창 — 유형 '웹 앱' 선택 장면
📷 스크린샷 자리
액세스 권한 — '모든 사용자' 선택 장면
✓ 확인 포인트 : 복사한 URL 끝이 /exec 인지 확인 — /dev로 끝나는 주소는 ESP32에서 동작하지 않아요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 배포 설정 두 장면을 내 화면과 대조하게 해요. URL 끝이 /exec인지 확인!

## Slide 10
화면으로 확인 — 서버 개통 테스트
ESP32를 연결하기 전에, 브라우저로 서버만 먼저 검사해요 (구간 점검!)
진행 순서
1
메모장에 주소 조립 : URL?temp=25&humi=48&light=800&sound=120
? 뒤가 데이터, & 는 구분자 — 이름 4개가 doGet·시트 1행과 짝!
2
조립한 주소를 브라우저 주소창에 붙여넣기
3
화면에 OK 표시 확인
doGet의 return 값이 그대로 보이는 것
4
시트 탭으로 전환 → 새 줄 확인
시각·25·48·800·120이 자동으로 기록되어 있어야 해요
5
숫자를 바꿔 한 번 더 → 줄이 또 늘어나는지
여기까지 되면 서버는 완성 — 남은 건 ESP32뿐
📷 스크린샷 자리
브라우저 — OK 응답 화면
📷 스크린샷 자리
시트 — 자동으로 추가된 데이터 줄
✓ 확인 포인트 : '권한이 없습니다'가 뜨면 → 액세스 권한 재설정 후 [배포 관리]에서 새 버전으로 재배포
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 브라우저로 개통 테스트를 해요. 시트에 줄이 생기는 순간 다 같이 박수!

## Slide 11
2
2교시
ESP32, 클라우드에 접속하다
이번엔 폰이 아니라 보드가 '손님'이 되어 구글에 요청을 보내요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 2교시 시작. 이제 ESP32가 손님이 되어 구글에 접속해요.

## Slide 12
따라하기 ④ Station 모드 + 클라우드 업로드
AP 모드(WiFi 만들기) → Station 모드(WiFi 접속하기)로 전환
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
const char* URL = "복사한 웹앱 URL";
void setup() {
WiFi.begin("WiFi이름", "비밀번호");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500); // 연결될 때까지 대기
}
void loop() {
float t = dht.readTemperature();
float h = dht.readHumidity();
HTTPClient http;
String u = String(URL) + "?temp="
+ String(t) + "&humi=" + String(h);
http.begin(u);
http.setFollowRedirects(
HTTPC_FORCE_FOLLOW_REDIRECTS);
http.GET(); // 요청 발사!
http.end();
delay(10000); // 10초마다
}
코드 읽기
WiFi.begin = 교사 핫스팟에 접속 (이름·비번은 칠판 공지)
주소 뒤에 ?temp=…&humi=… 를 붙여 데이터 전달
setFollowRedirects : 구글 특유의 '재안내'를 따라가는 옵션 — 빼먹으면 실패!
10초마다 반복 → 시트에 데이터가 계속 쌓여요
업로드 후 시트를 열어두고 지켜봐요 — 10초마다 한 줄씩 '자동으로' 생기는 순간, 박수!
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: Station 모드 코드를 함께 읽어요. setFollowRedirects가 빠지면 실패한다는 점을 강조!

## Slide 13
따라하기 ⑤ 키트의 다른 센서도 함께 올리기
센서 추가 공식 = 읽기 한 줄 + 주소 한 조각 — 어떤 센서든 똑같아요
// loop() 안, 읽기 2줄 추가 :
int l = analogRead(LIGHT); // 조도
int s = analogRead(SOUND); // 소음
// 주소 조립을 4개로 연장 :
String u = String(URL)
+ "?temp=" + String(t)
+ "&humi=" + String(h)
+ "&light=" + String(l)
+ "&sound=" + String(s);
// 화분팀 예고(6회차) :
// int m = analogRead(34); // 토양습도
// + "&soil=" + String(m);
코드 읽기
공식은 언제나 같아요 : ① analogRead 한 줄 ② 주소에 &이름= 한 조각 ③ 시트 1행에 열 하나 ④ doGet에 parameter 한 줄
초음파 거리·진동 등 어떤 센서도 같은 방법으로 추가 가능
토양습도 셀(화분팀)은 A2~A5 위치 포트(GPIO 34·35·36·39) — WiFi 사용 중 다른 아날로그 자리는 먹통!
이름 4곳의 짝이 맞아야 해요 → 다음 슬라이드의 대조표
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 센서 추가 공식(읽기 한 줄 + 주소 한 조각)을 설명해요. 어떤 센서든 같은 공식임을 강조해요.

## Slide 14
다르면 안 되는 이름들 — 철자 하나로 전체가 멈춰요
오류의 80%는 여기서 나요 — 막히면 이 표부터 대조해요
연결 고리 | 한쪽 | 다른 쪽 | 다르면 생기는 일
시트 탭 이름 | 시트 하단 탭 이름 '시트1' | getSheetByName("시트1") | '시트 없음' 에러
데이터 이름 | ESP32 주소의 temp·humi·light·sound | doGet의 e.parameter.temp … | 시트에 빈 칸만 기록
시트 열 순서 | 1행 : 시각·온도·습도·조도·소음 | appendRow([시각, t, h, l, s]) | 값이 엉뚱한 열에
서버 주소 | 배포된 웹앱 URL (끝이 /exec) | ESP32 코드 · 웹앱 fetch의 URL | 아무 반응 없음
명령 값 | 시트 A1의 ON / OFF | ESP32의 if (cmd == "ON") | LED 무반응 (대소문자!)
요청 종류 | 웹앱이 보내는 mode=cmd·latest | doGet의 mode 분기 문자열 | unknown 응답
화면 이름표 | HTML의 id="t" | getElementById("t") | 화면 숫자가 안 바뀜
재배포하면 URL이 바뀔 수 있어요 — URL을 쓰는 모든 곳(ESP32 코드·웹앱 fetch)을 한 번에 같이 교체해요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 이름 대조표를 함께 읽어요. '막히면 이 표부터'를 오늘의 주문으로 만들어 주세요.

## Slide 15
3
3교시
원격 제어 + AI Studio
시트의 글자 하나로 교실 LED를 켜고, AI에게 화면을 맡겨요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 3교시 시작. 시트의 글자 하나로 교실 LED를 켜는 마법을 예고해요.

## Slide 16
따라하기 ⑥ 명령 폴링 — 반대 방향
시트 '설정' 탭 A1칸에 ON/OFF를 쓰면 → ESP32가 읽어서 실행
// [Apps Script] doGet에 분기 추가
if (e.parameter.mode == "cmd") {
const s = SpreadsheetApp.getActive()
.getSheetByName("설정");
return ContentService.createTextOutput(
s.getRange("A1").getValue());
}
// [ESP32] loop 안에서 10초마다
http.begin(String(URL) + "?mode=cmd");
http.setFollowRedirects(
HTTPC_FORCE_FOLLOW_REDIRECTS);
http.GET();
String cmd = http.getString();
if (cmd == "ON")
digitalWrite(LED, HIGH);
else digitalWrite(LED, LOW);
코드 읽기
시트 A1에 ON 입력 → 최대 10초 뒤 교실 LED 점등!
즉시가 아닌 이유 = 폴링 주기(10초)만큼 기다림
빠른 반응이 필요하면 주기를 3~5초로 — 대신 요청 횟수 증가 (트레이드오프)
웹앱용 분기 mode=set(명령 쓰기)·mode=latest(최근 1줄 응답)는 배포 템플릿에 포함 — 오늘은 A1 직접 입력으로 원리부터 확인
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: A1에 ON을 입력하고 최대 10초 기다리는 시연을 해요. 폴링 주기의 의미를 체감시켜요.

## Slide 17
따라하기 ⑦ AI Studio — 화면을 '생성'해요
2회차에 손으로 쓰던 HTML·CSS·JS를 AI가 대신 써 줘요 — 우리는 읽고 고칠 줄 알아요!
1
aistudio.google.com 접속 → Build(앱 만들기) 선택
구글 계정 로그인 필요 (팀 계정 사용)
2
프롬프트 입력 — 구체적으로!
"교실 환경 모니터 웹앱. 온도·습도를 큰 카드로 표시, LED 켜기/끄기 버튼, 파란 계열, 모바일 우선, 버튼 크게"
3
생성된 화면 확인 → 마음에 안 들면 추가 지시
"온도 카드를 더 크게" "제목을 팀1 모니터로" — 대화로 다듬어요
4
코드 보기로 HTML·CSS·JS 구조 확인
2회차에 배운 3형제가 그대로 보여요 — AI 결과를 '검토'할 수 있는 사람이 진짜 개발자
5
fetch 주소를 우리 웹앱 URL로 연결
"fetch로 [URL]에서 데이터를 가져와 표시해줘"라고 지시
AI 활용의 핵심 = 요구사항을 명확한 문장으로 쓰는 능력. 모호하게 시키면 모호한 결과가 나와요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: AI Studio를 소개하고, 2회차에 손으로 쓴 경험 덕분에 AI 결과를 읽을 수 있음을 강조해요.

## Slide 18
화면으로 확인 — AI Studio 작업 화면
생성 → 확인 → 수정 지시의 반복 — 대화하며 만드는 개발
진행 순서
1
aistudio.google.com → Build 메뉴
팀 구글 계정으로 로그인
2
프롬프트 입력 후 생성 대기
화면 요소·디자인 규칙·동작 규칙을 모두 담은 문장으로
3
미리보기에서 버튼을 직접 눌러보기
우리 스케치와 다른 점을 메모
4
수정 지시 입력 → 재생성 확인
"온도 카드를 더 크게" 처럼 한 번에 하나씩
5
코드 보기로 HTML·JS 구조 확인
fetch 주소를 우리 웹앱 URL로 바꾸는 위치 파악
📷 스크린샷 자리
Build 화면 — 프롬프트 입력 칸
📷 스크린샷 자리
생성된 웹앱 미리보기 화면
✓ 확인 포인트 : 생성 결과는 팀마다 달라요 — 정답은 'AI 화면'이 아니라 '우리 스케치'다. 스케치 기준으로 판단해요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: AI Studio 화면 구성을 함께 확인해요. 생성 결과가 팀마다 달라도 괜찮다고 안심시켜요.

## Slide 19
프롬프트 원문 — 그대로 복사해서 시작
[ ] 부분만 우리 팀 것으로 바꿔요 — 이 문장이 오늘의 '설계도'다
교실 환경 모니터 웹앱을 만들어줘.
화면 구성 :
- 상단 제목 : "[1팀] 교실 환경 모니터"
- 큰 카드 4개 : 온도, 습도, 조도, 소음
- 카드마다 큰 숫자와 단위 표시
- 하단 : LED 켜기 / LED 끄기 버튼 2개
디자인 규칙 :
- 파란 계열, 모바일 우선, 버튼 크게, 글자 크게
동작 규칙 :
- 10초마다 [우리 팀 웹앱 URL]?mode=latest 에서
최신 값을 가져와 카드에 표시해줘
- LED 버튼을 누르면
[우리 팀 웹앱 URL]?mode=set&cmd=ON (또는 OFF)
으로 요청을 보내줘
코드 읽기
화면 구성 → 디자인 규칙 → 동작 규칙, 3단 구조로 쓰면 실수가 없어요
mode=latest·set 분기는 배포 템플릿 Apps Script에 포함 — 이름만 짝 맞추면 동작
URL 붙여넣기 전 끝이 /exec 인지 확인
생성 후엔 스케치·명세와 비교 → 한 번에 하나씩 수정 지시
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 프롬프트 원문을 복사해 붙여넣게 해요. [ ] 부분만 팀 것으로 교체!

## Slide 20
따라하기 ⑧ 웹앱을 폰에 '앱처럼' 설치 (PWA)
링크로 열고 홈 화면에 추가하면 아이콘이 생겨요 — 이것이 PWA(설치형 웹앱)
진행 순서
1
AI Studio에서 공유/배포 버튼 → 앱 링크 만들기
버튼 이름·위치는 업데이트로 달라질 수 있어요 — '공유(Share)' 계열을 찾자
2
링크를 팀 채널로 전송 (또는 QR 생성)
검색창에 'QR 생성기' → 링크 붙여넣기 → 화면에 띄우면 모두 스캔
3
폰 브라우저로 링크 열기 → 동작 확인
카드 4개와 버튼이 정상 표시되는지
4
홈 화면에 추가
안드로이드 : 메뉴(⋮) → '홈 화면에 추가' / 아이폰 : 공유(⬆) → '홈 화면에 추가'
5
홈 화면 아이콘 터치로 실행
주소창 없는 전체 화면 — 겉보기엔 완전한 앱!
📷 스크린샷 자리
AI Studio — 공유/배포 버튼과 생성된 링크
📷 스크린샷 자리
폰 홈 화면 — 설치된 우리 앱 아이콘
✓ 확인 포인트 : 웹앱을 수정해도 링크가 같으면 재설치 불필요 — 폰에서 새로고침만 하면 최신 화면이 돼요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: PWA 설치 5단계를 함께 진행해요. 홈 화면에 아이콘이 생기는 순간이 오늘의 하이라이트!

## Slide 21
심화 — 공개 API로 바깥 날씨 붙이기
API = 서비스가 열어 둔 '데이터 창구'. 주소로 요청하면 JSON으로 응답 — 우리 doGet과 같은 원리!
[추가 지시 프롬프트 — 그대로 복사]
Open-Meteo API(회원가입·키가 필요 없는
무료 날씨 API)를 사용해서,
위도 [37.57] 경도 [126.98] 위치의
현재 기온과 습도를 가져와
"바깥 날씨" 카드로 추가해줘.
교실 온도 카드와 나란히 배치해서
안팎이 비교되게 해줘.
10분마다 자동으로 갱신해줘.
코드 읽기
Open-Meteo는 키 없이 무료 — 학교 실습에 최적
위도·경도는 지도 앱에서 학교를 길게 눌러 확인 후 교체
키가 필요한 API(미세먼지 등)는 키를 발급받아 "이 키를 사용해줘 : [키]"라고 프롬프트에 함께 주면 돼요
'교실 안(우리 센서) vs 바깥(API)' 비교는 발표에서 반짝이는 포인트!
우리도 오늘 API를 만든 것이에요 — 우리 웹앱 URL이 곧 '우리 팀의 API 주소'. 세상의 API는 그것의 큰 버전일 뿐
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 심화 과제로 소개해요. 'API도 결국 우리 doGet과 같은 원리'라는 연결이 핵심이에요.

## Slide 22
MISSION
미니 프로젝트 : 교실 환경 모니터 완성
목표 폰 웹앱에서 교실 온습도 확인 + LED 원격 제어 + 모든 기록이 시트에 저장 + CSV 다운로드까지
완성 조건 체크리스트
ESP32 → 시트 자동 업로드 (10초)
웹앱에서 최신 온도·습도·조도·소음 4종 표시
웹앱 버튼 → 시트 명령 → LED 반응
시트 : 파일 → 다운로드 → CSV 로 데이터 내려받기
팀원 전원 폰에 PWA 설치 (오늘 배운 방법)
이 시스템이 팀 프로젝트의 '뼈대 템플릿'이 돼요 — 소중히 보관!
힌트 안 되면 흐름 순서대로 점검 : ① URL 직접 열기 ② 시트에 줄 생기나 ③ 시리얼 모니터 에러 확인 — 어느 구간에서 끊겼는지 찾는 게 디버깅이에요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 미니 프로젝트 마무리 시간 25분. 안 되면 흐름 순서대로 구간 점검하게 순회 지도해요.

## Slide 23
정리 — 구조 A vs 구조 B, 언제 무엇을 쓸까
이 표를 팀 프로젝트에서 '선택의 근거'로 쓰게 돼요
비교 항목 | 구조 A : ESP32 단독 (3회차) | 구조 B : 클라우드 연동 (오늘)
인터넷 | 불필요 — ESP32가 WiFi 생성 | 필요 — 폰·보드 모두
웹페이지 위치 | ESP32 내부 | 구글 (AI Studio)
데이터 저장 | 전원 끄면 소멸 | 시트에 영구 저장
통계·CSV | 어려움 | 쉬움 (시트가 곧 표)
접속 범위 | 근거리 (같은 WiFi) | 어디서든
반응 속도 | 즉시 | 폴링 주기만큼 지연
어울리는 일 | 원리 학습 · 근거리 리모컨 | 기록·통계가 필요한 서비스
우리 팀 프로젝트는 기록과 통계가 핵심 → 구조 B를 표준으로 사용해요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 구조 A/B 비교표를 함께 읽으며 오늘을 정리해요. 팀 프로젝트는 구조 B가 표준!

## Slide 24
자주 막히는 문제 해결소 — 4회차
!
URL을 열면 '액세스 권한이 없습니다'
→
배포 설정의 액세스가 '모든 사용자'인지 재확인 → 수정했으면 [배포 관리]에서 새 버전으로 재배포
!
코드를 고쳤는데 반영이 안 돼요
→
Apps Script는 수정 후 반드시 재배포 필요 — 배포 관리 → 연필 → 새 버전 → 배포 (URL이 바뀌면 ESP32 코드의 URL도 교체!)
!
ESP32가 WiFi에 연결이 안 돼요
→
핫스팟 이름·비번 오타 확인, 2.4GHz인지 확인(ESP32는 5GHz 불가)
!
요청은 보냈는데 시트에 안 쌓여요
→
setFollowRedirects 줄이 있는지 확인 — 구글은 요청을 한 번 '재안내'하는데 이걸 따라가야 해요
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 막힘 사례를 공유해요. 재배포 시 URL 교체를 한 번 더 강조!

## Slide 25
오늘 수업 정리
오늘 우리가 해낸 것
구글 시트를 데이터베이스로, Apps Script를 서버로 만들었어요
ESP32가 10초마다 클라우드에 데이터를 올려요
웹앱 → 시트 → ESP32 원격 제어(폴링)를 완성했어요
AI Studio로 화면을 생성하고 연결했어요 — 뼈대 템플릿 확보!
다음 시간 예고
5회차 : 팀 프로젝트 출발
드디어 우리 팀 프로젝트 확정
기능 명세서 · 화면 스케치 · 시트 설계
AI Studio로 우리 프로젝트 웹앱 제작
오늘 템플릿이 그대로 출발점이 돼요
오늘의 3대 보물 : ① 웹앱 URL ② 시트 ③ ESP32 코드 — 팀 드라이브에 반드시 백업!
IoT 메이커 교육 · 4회차
Notes: 3대 보물(URL·시트·코드) 백업을 확인하고 마무리해요. 다음 주 팀 프로젝트 출발 예고!